## Slide 1: 第9章 路由协议
要求：
1 掌握路由表建立和维护的两种方式：静态配置和动态交换路由信息；
2 掌握Internet的路由体系结构,特别是自治系统AS的概念和作用；
3 掌握两种路由更新算法:矢量距离算法和SPF算法。
路由协议解决的问题：如何获得路由表？

## Slide 2: 9.1 引言
H1
H2
R1
R5
R2
R3
R4
路径：H1-R1-R2-R4-H2
问题：
（1）路由器的路由表如何获取？
（2）为什么选择这条路径？
（3）假设R2与R4的连接断掉，如何通知R1？
（4）在Internet中，是否每个路由器都必须了解其它路由器的情况？

## Slide 3: 9.2 路由表的建立和维护
两种方式：静态配置 and 动态路由交换
1. 静态配置：管理员手工配置和更新路由表
优点：节省路由器的处理时间、存储空间以及网络带宽
缺陷：对于链路故障及拓扑结构变化的响应速度慢
H1
H2
R1
R5
R2
R3
R4
适用环境：拓扑相对稳定，路由器个数较少

## Slide 4
2. 动态路由信息交换：利用路由协议交换路由信息，并根据拓扑结构的变化动态更新路由表
优点：自动适应链路故障及拓扑结构的变化
缺陷：耗费路由器的处理时间、存储空间以及网络带宽
适用环境：路由器较多的大规模网络
H1
H2
R1
R5
R2
R3
R4

## Slide 5: 9.3 选路涉及到的2个关键问题
（1）路径存在性 （2）路径最优性
1. 路径存在性
路由表的两个普遍特点：
（1）路由表中不包含到达所有目的地的路由
（2）路由表中存在默认路由
要求：
（1）单个路由器为连接关系所做的贡献是局部的
（2）所有路由器组成的系统是完备的
问题：如何确保各个路由器维护信息的一致性？
答案：不同路由器更新路由表的信息是一致的，使得它们对网络拓扑结构有着一致性的认识。

## Slide 6
2. 路由度量
问题：如何确定一条路径是最优的？
解答：选择不同的度量指标
（1）带宽（静态指标）
（2）延迟 （3）负载
（4）可靠性 （5）跳数
（6）其它指标，比如代价
理想情况：综合利用以上各指标
缺陷：可能会造成路由震荡
实现：简单的算法仅考虑一个要素，复杂的则综合考虑（如DUAL）
最常用的：基于跳数

## Slide 7: 9.4 选路算法
（1）非自适应 （2）自适应
1. 非自适应算法
（1）不考虑当前的拓扑结构和网络流量
（2）设置中心路由器，由管理员预先为每个路由器设置路由表
（3）拓扑发生变化时，由管理员操作中心路由器，更新路由表
（4）适用于规模小，拓扑结构变化少的网络

## Slide 8
2. 自适应 算法
（1）矢量-距离算法 （2）链路状态算法
（1） 矢量距离路由算法(Bellman、Bellman-Ford和Ford-Fulkerson算法 )
思想：以跳数作为度量值，通过交换路由表，计算出所有已知的最短路由，更新路由表。
表项格式： <目的网络，距离（跳数hop），下一站>
跳数：从源站到目的站间所经过的路由器数目。

## Slide 9
步骤：
① 初始化:路由器启动时，对每个直接相连的网络生成一个表项，hop数都为0。
② 路由交换:路由器周期性向相邻路由器广播自己的整个路由表。(交换信息是<V,D>)
③ 路由表更新:路由器每收到一个邻站的路由表，即更新自己的路由表。(假设K收到J的路由表)
(1) K不知道目的站，则加入
(2)有通过J的更短路，则替换
(3)原下站为J的距离有变化，则修改

## Slide 10: 例：
目的站
距离
下一跳
网络1
0
直接
网络2
0
直接
网络4
8
路由器L
网络17
5
路由器M
网络24
6
路由器J
网络30
2
路由器Q
网络42
2
路由器J
目的站
距离
网络1
2
网络4
3
网络17
6
网络21
4
网络24
5
网络30
10
网络42
3
目的站
距离
下一跳
网络1
0
直接
网络2
0
直接
网络4
4
J（替换）
网络17
5
路由器M
网络24
6
路由器J
网络30
2
路由器Q
网络42
4
J（修改）
网络21
5
J（增加）

## Slide 11: （2） 链路状态路由算法 - 最短路径优先SPF
思想： 通过交换链路状态，让AS中的每个路由器都有一张该AS的网络拓扑结构图。
节点：路由器；边：网络。
使用Dijkstra算法求最短路径，计算该路由器到其它目的站的最短路径，然后更新路由表。
优点：
① 每个路由器使用相同的原始数据，具有良好的收敛性。
②每个路由器的链路状态报文尺寸取决于只连链路的数量，具有较好的规模可扩展性

## Slide 12
步骤：
① 链路状态检测：周期性发测试报文，检查直接相邻的路由器状态，并按“n中取k”原则进行状态检查 。
② 路由信息广播：路由器周期性广播它的各个链路状态。所有参与SPF的路由器负责转发收到的链路状态 。
③ 路由表更新： 收到链路状态的路由器更新自己的网络拓扑图，并用Dijkstra算法计算最短路径 。

## Slide 13: 9.5 Internet路由体系的发展
路由体系的内容：如何对Internet中的路由器进行划分、管理和控制，以便有效地交换路由信息
路由体系的重要性：决定了互联网的运行效率
Internet路由体系的发展：
（1）最早的核心路由体系
（2）随后的对等主干路由体系
（3）当前的自治系统路由体系

## Slide 14
1.核心路由器与核心体系结构
ARPANET主干网
本地网络2
R2
本地网络n
Rn
ARPANET主干网
本地网络2
本地网络2
本地网络m
本地网络1
R1
核心路由器
k1
k2
kn
核心路由器
G1
G2
Gk
外围路由器
2.选路模式
核心网关:构成核心系统，集中管理,提供到所有目的地的路由。
外围网关:为外出数据报提供默认路由,发往某核心网关;将核心网关传入的数据报投递到直连的物理网络。

## Slide 15: 2. Internet的对等主干结构
问题：
①两主干间多重接入，造成选路困难。
② 具有非法目的地址的数据报形成选路回路
契机：NSFNET的引入
R2
Rn
R1
ARPANET主干网
主机2
主机1
NSFNET主干网
主机4
主机3
选路模式：
① 各主干网内部按核心结构方式进行选路
② 各核心网关拥有对另一部分的默认路由。

## Slide 16: 目前的Internet结构
核心C1
核心C2
核心C1内网点的
非法目的分组x
到核心C2的
默认路由P1
到核心C1的
默认路由P2
Internet主干网
NAP1
NAP2
NAPn
NSP1
NSP2
NSPN
ISP1
ISP1
ISP1
……
……
……
核心层
分布层
接入层

## Slide 17: 3. Internet中的自治系统结构 AS(自治系统)：出于选路目的，处于一个管理机构控制之下的一组网络和路由器。
如何限制选路信息的传播?
参与交换路由信息的路由器群组规模不能太大。
指导原则：
（1）广域网范围≤12个路由器
（2）若干局域网范围≤60个路由器。
多主干下选路问题如何解决？

## Slide 18
说明:
（1）AS自治的主要内容是选路自治,AS可自由地选择路由算法；
（2）AS必须严格界定，并被赋予全局唯一的自治系统号(NIC分配)；
（3）主干网络本身也构成一个AS(教育网AS4538)。
主干网(AS)
AS2
R2
ASn
Rn
AS1
R1
AS1
R1
主干网(AS)
ASn
……

## Slide 19
Internet的路由管理模式:
（1）AS内部：IGP，比如RIP、OSPF、IS-IS等；
（2）AS之间：EGP，最常用的是BGP;
（3）EGP通常是一种可达性协议。
R1
R2
R3
AS1
AS2
AS3
IGP1
IGP2
IGP3
EGP12
EGP13
EGP23